## Slide 1
S.O.A
presents

## Slide 2
Empecemos
Jóvenes
Aprendices…

## Slide 3: 2° clase de Android
Sensores en Android
Comunicacion ESP32-Android
Json
MQTT
Webservice
Bluetooth (Opcional)
Temario

## Slide 4: ¿Por que usamos Android Studio?

## Slide 5
Tipo de Programación | Plataforma Objetivo | Lenguajes Utilizados | Descripción
Nativa (Native) | Android | Java, Kotlin | Aplicaciones con mejor rendimiento y acceso total al hardware.
 | iOS | Swift, Objective-C | Alto rendimiento, mejor integración con el sistema operativo.
Multiplataforma (Cross-platform) | Android / iOS / Otros | Dart (Flutter), JavaScript/TypeScript (React Native), C# (Xamarin) | Permite crear una sola app que corre en múltiples plataformas, compartiendo gran parte del código.
Híbrida (Hybrid) | Android / iOS | HTML, CSS, JavaScript (Ionic, Cordova) | Usa tecnologías web encapsuladas en una "webview". Menor rendimiento que las nativas.
Progresiva (PWA) | Navegador web (Android/iOS) | HTML, CSS, JavaScript | Aplicaciones web que se comportan como apps móviles. No requieren instalación desde store.
Web móvil (Responsive Web) | Navegador web móvil | HTML, CSS, JavaScript | Sitios web adaptados a móviles, no son apps como tal, pero ofrecen funcionalidad similar.
Lenguajes con Compilación a Nativo | Android / iOS | C++, Rust | Usados en librerías para mejorar rendimiento o compatibilidad en múltiples plataformas.

## Slide 6
¿Para que sirven los sensores en Android?
Sensores en Android

## Slide 7
¿Para que sirven los sensores en Android?
Sensores en Android
Acelerómetro
Sensor de gravedad
Giróscopo
Sensor detector de pasos
Sensor de proximidad.
El sensor geomagnético
El sensor de orientación
GPS
Sensor de Huellas
Sensor de Luz
Podómetro

## Slide 8
SensorManager: Lista diferentes tipos de sensores y permite crear instancias de los mismos. Anula o registra la escucha a eventos de sensor. Provee constantes de precisión y calibración.
Sensor: Instancia especifica de un sensor. Métodos compatibles con sensores determinados.
SensorEvent: Provee información sobre eventos del sensor. Raw Data del sensor, tipo de evento, precisión, timestamp
SensorEventListener: Captura eventos del sensor mediante métodos de Callback.
Clases necesarias para usar sensores

## Slide 9
Se implementan métodos que serán invocados cuando ocurra ciertos cambios en los sensores. Se deberá implementar la clase SensorEventListener.
Cambio de precisión:
    En un sensor se produce un cambio de precisión. El sistema invoca al método localmente implementado “onAccuracyChanged()”, con los siguientes parámetros:
      Referencia al sensor
      Nuevo valor para el cambio de precisión (Constantes definidas en la documentación de Android).
Un sensor reporta un nuevo valor:
    El sistema invoca a “onSensorChanged()”, con los siguientes parámetros:
    Precisión de la medición,
    Sensor que detecto el cambio
    Marca de tiempo del evento
    Datos de la medición
Sensores: Monitoreo de sensores en Android

## Slide 10
¿Como funciona el sable de luz?

## Slide 11
A fines didácticos, el Smartphone tendría una masa sujetada por un resorte en el lado Positivo de cada eje (X+, Y+ , Z+)
0G
+1G
-1G
Mnemotécnica

## Slide 12
Acelerómetro
X=0 G
Y=0 G
Z= +1 G
Z+
Z-
Y-
X-
X+
Y+
Parlante
Micrófono
Fg
Acelerómetro
Ubico al EJE Z Paralelo a la FG
0G
+1G
-1G

## Slide 13
Z+
Z-
Y-
X-
X+
Y+
Acelerómetro
Ubico al EJE Z Paralelo a la FG
0G
+1G
-1G

## Slide 14
Acelerómetro
X=0 G
Y=0 G
Z= -1 G
Z+
Z-
Y-
X-
X+
Y+
Fg
Acelerómetro
Ubico al EJE Z Paralelo a la FG
0G
+1G
-1G

## Slide 15
Z+
Z-
Y-
X-
X+
Y+
Acelerómetro
Ubico al EJE Z Paralelo a la FG
Ubico al EJE Y Paralelo a la FG
0G
+1G
-1G

## Slide 16
Acelerómetro
X=0 G
Y= +1G
Z= 0G
Z+
Z-
Y-
X-
X+
Y+
Fg
Acelerómetro
Ubico al EJE Y Paralelo a la FG
0G
+1G
-1G

## Slide 17
Z+
Z-
Y-
X-
X+
Y+
Acelerómetro
Ubico al EJE Y Paralelo a la FG
0G
+1G
-1G

## Slide 18
Acelerómetro
X=0 G
Y=-1 G
Z= 0G
Z+
Z-
Y-
X-
X+
Y+
Fg
Acelerómetro
Ubico al EJE Y Paralelo a la FG
0G
+1G
-1G

## Slide 19
Z+
Z-
Y-
X-
X+
Y+
Acelerómetro
Ubico al EJE Y Paralelo a la FG
Ubico al EJE X Paralelo a la FG
0G
+1G
-1G

## Slide 20
Acelerómetro
X= +1G
Y= 0G
Z= 0G
Z+
Z-
Y-
X-
X+
Y+
Fg
Acelerómetro
Ubico al EJE X Paralelo a la FG
0G
+1G
-1G

## Slide 21
Acelerómetro
X= -1G
Y= 0G
Z= 0G
Z+
Z-
Y-
X-
X+
Y+
Fg
Acelerómetro
Ubico al EJE X Paralelo a la FG
0G
+1G
-1G

## Slide 22
Z+
Z-
Y-
X-
X+
Y+
Acelerómetro
Ubico al EJE X Paralelo a la FG
0G
+1G
-1G

## Slide 23
¿Cómo funciona el Giroscopo?

## Slide 24
Giróscopo
El Giróscopo mide la Velocidad Angular con que se gira el dispositivo
Para eso mide la variación de velocidad que tiene el dispositivo cuando se gira, desde un punto A hasta un punto B
A
Giroscopo
X=0 grados/s
Y=0 grados/s
Z=0 grados/s

## Slide 25
Giróscopo
Giroscopo
X=3 grados/s
Y=2 grados/s
Z=2 grados/s
Durante el giro el giróscopo va a dar la variación de velocidad
B
A
Giroscopo
X=0 grados/s
Y=0 grados/s
Z=0 grados/s
Pero cuando el dispositivo llega a punto B el giróscopo dará 0 grados/seg

## Slide 26
Sensores en Android
Link al directorio del ejemplo en GIT

## Slide 27
Comunicación con Android

## Slide 28
Servidor
Cliente
Bluethoot
  HC-05 (Maestro/Esclavo)
  HC-06 (Esclavo)
  HM-10 (Maestro/Esclavo)
Web Services Local/nube (REST):
  HTTP GET
  HTTP POST
MQTT
Servicios en la Nube
Depende del mecanismo utilizado en el Servidor:
Cliente Bluethoot
Cliente Web Services
Cliente MQTT
Cliente de Servcios en la Nube

## Slide 29
Aplicaciones ya desarrolladas en Android
Estas aplicaciones son útiles para testar el funcionamiento de la comunicación entre el servidor (implementado en Arduino) y el celular con Android.
Se pueden descargar de Play Strore
Bluethoot Terminal
HC-05
HTTP Client
Serial Bluethoot Terminal
MyMqtt

## Slide 30
Servidor
Cliente
Ejemplo de comunicación general

## Slide 31
Servidor
Recibe petición (A)
Realiza Petición (A)
Envía Datos cada cierto tiempo (B)
Cliente
Recibe datos del servidor (B)
Envía petición al Servidor(A)
Thread
Asynctask
Serivicios
Hijo 1
Hijo 2
1° Forma

## Slide 32
Servidor
Recibe petición (A)
Realiza Petición (A)
Envía Datos cada cierto tiempo (B)
Cliente
Envía petición al Servidor(A)
A través de Callback( Programación asincrónica)
Hilo Principal
Recibe datos del servidor (B)
Cuidado con la 2° Forma: Todo se ejecuta en el hilo Principal.
Posibilidad de bloqueo
2° Forma

## Slide 33
Estructura JSON
X

## Slide 34
Estructura JSON
SIMPLE
ANIDADA

## Slide 35
Teoria Protocolo

## Slide 36
Arquitectura MQTT
Es un protocolo específicamente diseñado para IoT, ya que consume muy poco ancho de banda, requiere una transferencia de datos bajos y ofrece seguridad, ya que los datos viajan cifrados
La arquitectura de MQTT se basa en una topolgía de red en forma de Estrella.
  Existen clientes que envían los mensajes al nodo central broker
  El servidor Broker distribuye los mensajes recibidos a los clientes correspondientes

## Slide 37
Explicación MQTT
Pueden existir Brokers
Brokers propios
Brokers de terceros (nube)
Instalando el programa Mosquitto en una PC, un servidor o en una Raspberry
Utilizando Plataformas IoT que ofrecen el servicio de Broker MQTT. Por ejemplo
  -EMQX -Amazon
  -CloudMqtt -ThingSpeak
  -Adafruit -Cayenne
  -Ubidots -ThingsBoard
Para poder trabajar con MQTT desde ESP32 se debe usar la biblioteca PubSubClient.h

## Slide 38
Arquitectura MQTT
Los clientes se registran en un broker (suscriben) para que este los notifique cuando ocurran determinados eventos
Estos eventos van a ser disparados por otros clientes (dispositivos IoT), cuando los publiquen en el broker, en determinados canales llamados topics
  TOPICS
  Ejemplo de TOPICS
Se puede usar el siguiente Topic, para determinados clientes sean notificados sobre el valor que mide un potenciómetro que es sensado por otro cliente
Ejemplo: /cliente1/potenciometro
MQTT utiliza el patrón Publish-Suscriber (Publicador-suscriptor)

## Slide 39
Topics que se pueden crear
CASA
HABITACIONES
COCINA
HABITACION1
HABITACION2
VENTILADOR
LUZ
LUZ
LUZ
AIRE
ACONDICINADO
TV
Ejemplo de Topics
/CASA/HABITACIONES/HABITACION1

## Slide 40
Ejemplo de MQTT

## Slide 41
Topicos del Ejemplo
CASA
LUZ
TEMPERATURA
Topics
/CASA/TEMPERATURA
Topics
/CASA/LUZ

## Slide 42
Explicación MQTT
MQTT Broker
Cliente 1
Cliente 2
Cliente 3
Los clientes 2 y 3 se subscriben al
Topic
/casa/temperatura
El cliente 1 publica el valor del temperatura en el Topic /casa/temperatura
El broker notifica el valor del temperatura a los clientes que estan subscriptos al topic /casa/temperatura

## Slide 43
El sensor de temperatura
lo vamos hacer con un potenciometro
Ejemplo de MQTT
La Luz lo vamos hacer con un buzzer

## Slide 44
Link al directorio del ejemplo en GIT
URL server | industrial.api.ubidots.com | broker.emqx.io
Puerto | 1883 | 1883
Usuario | API Token | -----
Pass | API Token | ------
Topico Temperatura | /v1.6/devices/casa/temperatura | /casa/temperatura
Topico Luz | /v1.6/devices/casa/luz | /casa/luz

## Slide 45
Veamos el código del ESP32

## Slide 46
Código ESP32

## Slide 49
Veamos el Dashboard ubidots

## Slide 50: 2° clase de Android
Veamos el código Android

## Slide 51
Servicios REST
Web Services

## Slide 52
Servidor
Cliente
Forma de Web Services Local (REST)
HTTP Request
HTTP Response
Web Services
Biblioteca
Asyncwebserver.h

## Slide 53
Cliente
Cliente
Servidor
HTTP Request
HTTP Request
HTTP Response
HTTP Response
Explicación Web Services en un servidor
Web Services
Biblioteca
HttpClient.h
Retrofit

## Slide 54
En Android
En Android se pueden usar
Dentro de un thread crear un objeto HttpURLConnection, por ej: obj
Abrir una conexión
Obj = uri.openConnection()
Definir el tipo de acción a realizar (GET o POST) y sus parametros
Obj.setRequestMethod(“GET”);
……
Ejecutar la consulta
Obj.Connect();
Esperar la respuesta de la consulta
response= Obj.getResponse();
HttpURLConnection
Mecanismo Bloqueante
Trabaja con JSON
El diccionario de JSON debe ser mapeado a una clase. Por ej: {“nombre”: “Esteban”}
  Public class Personas{
  String Nombre;
    setNombre()
    getNombre()}
Debe generarse una interfaz con las acciones a realizar
public interface interfaz_personas{
@GET(uri)
public void listarNombres(@Query parámetros,metodo callback);
}
Cuando se craa el objeto de la interfaz se define el metodo callback
  Obj_interfaz.listarNombres(parámetro, new Callback(){
  Public void success(Personas p, Response response){
  p.getNombre();
  }}
Retrofit
Mecanismo Asincronico

## Slide 55
Teoría

## Slide 56
Bluetooth en Arduino
Maestro y esclavo
Maestro es quien busca dispositivos esclavos para conectarse
Es quien puede establecer una conexión con los esclavos.
Un maestro puede conectarse a varios esclavos a la vez.
Maestro
Esclavo expone su dirección MAC para que los Maestro lo puedan detectar y conectarse con el.
Un esclavo puede conectarse únicamente con un maestro a la vez..
Esclavo

## Slide 57
¿Un SmartPhone con Android es Maestro o Esclavo?
Por defecto Android funciona como Maestro. La búsqueda de los esclavos se puede hacer manualmente o por medio de código
No obstante, por medio de una configuración especial se puede hacer que el SmartPhone funcione como esclavo.
Forma Manual

## Slide 58: 2° clase de Android
Sensores en Android
Bluetooth Arduino-ESP32
Bluetooth Android
MQTT ESP32
MQTT Android
Otras formas
Temario
2.0

## Slide 59: Bluetooth en Arduino
En ESP32 se usa

## Slide 60
Bluetooth en Android
Activar Bluethoot
Buscar dispositivos cercanos al móvil de Bluethoot
Emparejar ambos el HC05 con el Buethoot de Android
Realizar la transferencia de datos entre Arduino y Android a través del bluethoot. Esto se debe realizar en otro hilo de conexión
Pasos de Utilización
En la búsqueda de dispositivos se deben usar Broadcast Recevier

## Slide 61: 2° clase de Android
Sensores en Android
Bluetooth Arduino-ESP32
Bluetooth Android
MQTT ESP32
MQTT Android
Otras formas
Temario
2.0

## Slide 62
Bluetooth en Android
Arduino UNO usar SoftwareSerial
Forma mediante Código
Link al directorio del ejemplo en GIT

## Slide 63
Bluetooth en Android
AndroidManifest
Solicitar
Permisos
BroadcastReceiver
IntentFilter filter = new IntentFilter(); filter.addAction(BluetoothAdapter.ACTION_STATE_CHANGED); filter.addAction(BluetoothDevice.ACTION_FOUND); filter.addAction(BluetoothAdapter.ACTION_DISCOVERY_STARTED); filter.addAction(BluetoothAdapter.ACTION_DISCOVERY_FINISHED); registerReceiver(mReceiver, filter);
private final BroadcastReceiver mReceiver = new BroadcastReceiver() { public void onReceive(Context context, Intent intent) {
String action = intent.getAction();
if (BluetoothAdapter.ACTION_STATE_CHANGED.equals(action)) { ………… } else if (BluetoothAdapter.ACTION_DISCOVERY_STARTED.equals(action)) { ……..
  }
  else if (BluetoothDevice.ACTION_FOUND.equals(action)) {
  }
A partir de Android 6 Algunos permisos se deben pedir en tiempo de ejecución

## Slide 64
Bluetooth en Android
BluetoothAdapter
Objetos necesarios para usar Bluetooth
Permite realizar todo tipo de operaciones sobre el bluetooth del móvil.
Activa o desactiva el bluethoot
Realiza la búsqueda de dispositivos bluethoot cercanos y los almacena en una lista
Me permite obtener datos de conectividad del bluethoot de Arduino, que se van a guardar en una objeto BluetoothDevice
BluetoothDevice
Representa un dispositivo bluethoot con sus atributos y propiedades como nombre, clase, velocidad de transmisión, MAC, estado.
Es utilizado para realizar el emparejamiento
Nos da acceso a la transmisión de datos a través de BluetoothSocket
BluetoothSocket
Me permite manejar un socket Bluetooth
Establece la conexión y desconexión para la transmisión de datos (connect y close)
Permite recibir datos del bluethoot remoto usando un InputStream y enviarlos usando un outputStream