## Slide 1
Introducción a los Sistemas embebidos

## Slide 2
¿Qué es un SE?
Sensores y Actuadores
Placas de Prototipado para SE
Bare-Metal y Firmware
CrossCompilar y Depuración en un SE
Prototipo vs Producto Final
Temario

## Slide 3
Sistemas Embebidos
Son sistemas de hardware y software, de propósito específico embebidos en algún producto del mercado. Por ejemplo:
  Embebidos de la industria automotriz : navegador GPS
  Embebidos de la industria de las telecomunicaciones: routers, modems
  Embebidos de la industria de las comunicaciones: teléfonos celulares, palms, e-books
  Embebidos de la industria del hogar: control de heladeras, microondas, robots
  Etc, pero muchos etcéteras
Es un sistema diseñado para realizar una o algunas pocas funciones especificas, frecuentemente en un sistema de computación en tiempo real.
Al contrario de lo que ocurre con las PC de escritorios, servidores, supercomputadoras o clúster que son de propósito general ya que están
Notes: ¿Qué es un sistema embebido?
Un SE es un sistema formado por hardware y software que se crea para un objetivo concreto. A diferencia de un sistema de propósito general, como una PC, notebook, servidores, etc. Esos no son SE. Un ejemplo de SE son los GPS, Routers, módems, Smartphone, teléfonos de línea, etc.

## Slide 4
Si un ingeniero necesita desarrollar un producto nuevo embebido, puede elegir usar entre diversas alternativas:
Microprocesadores embebidos
Microcontroladores
Asic
FPGA
Sistemas Embebidos
Notes: Un SE (sistema embebido) va a estar compuesto por diferentes componentes electrónicos. Por esta razón cuando se quiere crear un S.E. sepuede elegir hacerlos con algunos de estos componentes.
-Microprocesadores para embebidos: como los CPU ARM o de Intel (pero no los que se usan en CPU de escritorio, sino los que son para embebidos)
-Microcontroladores: que son chips que contienen numerosas cantidad de componentes, como por ejemplo memoria RAM y Rom, microprocesador, etc. todo en un mismo integrado, pero son muchos menos potentes que los Microprocesadores para embebidos.
- Los circuitos integrados ASIC:
- Las chips de arquitecturas reconfigurables como las FPGA

## Slide 5
Esos componentes el ingeniero puede usarlas individualmente o juntarlas para crear un para crear el producto embebido en una placa electrónica.
Sistemas Embebidos
Notes: Una vez que el Ing. elige los componentes electrónicos que va a usar en el desarrollo del SE, los utiliza para fabricar una placa electrónica. Para poder fabricar la placa electrónica es necesario mandarla a imprimir a una fabrica, en varias cantidades, soldar los componentes electrónicos, comprobar que funcionan y si hay algún inconveniente, ya sea por q no funciona o se quiere hacer otra cosa, hay que volver a mandar a reimprimir devuelta las placas. Como consecuencia todo este proceso lleva tiempo, esfuerzo y es costoso. Para tratar de minimizar dichos inconvenientes es que se crearon las arquitecturas reconfigurables.

## Slide 6
No!!! Porque debe realizar Procesamiento
Debe tener una lógica Programable
¿Es un sistema embebidos?

## Slide 7
Si un Circuito lo puedo reemplazar por un cable no conviene hacerlo en un Sistema Embebido, porque sale más caro que hacerlo solo con un cable.
Para aprovechar al embebido, este tiene que hacer un mínimo de procesamiento

## Slide 8
Sensores y Actuadores

## Slide 9
Sensores
actuadores
Sensores y actuadores

## Slide 10
Sensores
Es un dispositivo que está capacitado para detectar acciones o estímulos externos y responder en consecuencia.
Permite detectar las variaciones que sufren el ambiente en donde se encuentra instalado
TIPOS de E/S

## Slide 11
actuadores
Es un dispositivo que está capacitado para realizar una determinada acción mecánica o la cual modifica el ambiente en el que se encuentra
TIPOS de E/S

## Slide 12
Otros
perifericos
Estos son dispositivos que permiten comunicar al sistema embebido con el exterior de manera que pueda intercambiar información o almacenar datos.
No son considerados ni sensores ni actuadores
TIPOS de E/S

## Slide 13: Sensores y actuadores
Sensores
actuadores

## Slide 14
¿Y un Sistema Embebido
que tiene que ver con
Internet de las Cosas?

## Slide 15
Arduino
No usan Sistema Operativo
Usan microcontrolador, no tienen CPU
Se programa directamente el firmware
Se programa en lenguaje Wiring (C modificado)
No poseen incorporado un modulo de Bluetooth ni Wifi
Raspberry PI
Usa Sistema Operativo
El SO oficial es Raspbian
Usa un CPU Quad Core
Se crean programas que lo ejecuta en SO
Se programa en lenguaje Python principalmente. Pero también se puede programar en Java,C++, Node.js
Si posee incorporado Bluetooth y Wifi
Raspberry PI 4
Placas existentes más utilizadas

## Slide 16
Intel Galileo
Usa Sistema Operativo Linux llamado Yoctos
Usa un CPU Intel Quark SOC X1000
Se crean programas que lo ejecuta en SO
Se programa en lenguaje Wiring, Java,C++, Node.js y python
Intel Galileo
Placas existentes más utilizadas
ESP8266 & ESP32
Por defecto funciona sin S.O, pero se puede usar con un S.O de tiempo Real (FReeRTOS)
Usa un CPU Xtensa de doble núcleo
Se puede programar directamente en Firmware o sobre S.O
Se programa en lenguaje Wiring, Javascript ,C++ y MicroPython
Si posee incorporado Bluetooth y Wifi
ESP32

## Slide 17
ATMEGA 328

## Slide 18
Arduino UNO y sus partes

## Slide 19
Es como una
Mini Computadora
Parecida a una
Pentium 4
Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit CPU
1GB RAM
Raspberry PI 3 y sus partes

## Slide 20
¿Cómo se programa
un SE?

## Slide 21
Firmware
Bare-Metal vs S.O.

## Slide 22
Programar directamente en el micro.
Hecho a medida del micro usado.
Conexión por puerto HW, se debe implementar.
No se pueden hacer aplicaciones, no hay SO. (si hay que acceder a un disco, se debe implementar todo el proceso)
Paso a paso, no hace nada que no se programe, se interactúa directamente con el hardware, no se hace nada automáticamente, ni hay protocolo de plug and play
Acceso directo al micro
  – Hay que arreglarse con lo implementado en silicio.
  – Solo existen funciones, no software.
  – No hay llamadas a sistemas. (no existe sistema)
  – No hay interfaces predefinidas.
  – No hay gestión de memoria.
Todos los recursos a disposición. Cualquier cosa necesaria debe ser implementada.
Bare-Metal

## Slide 23
No hay software autocontenido que se puede correr al llamarlo, debe ser colocado en el medio del único hilo que esta corriendo. No hay método de llamada ni administración, es todo código directo.
Bare-Metal

## Slide 24
Programa que corre en Bare-Metal.
Interactúa directamente con el HW.
Lógica de bajo nivel, controla circuitos.
Se encuentra en memoria interna del integrado.
No se puede modificar fácilmente y esta asociado fuertemente al hardware (por ej: BIOS).
La IEEE lo define como:
"La combinación de instrucciones de un dispositivo de hardware e instrucciones y datos de computadora que residen como software de solo lectura en ese dispositivo
Firmware

## Slide 25
CrossCompilar y Depuración en SE

## Slide 26
Un compilador cruzado es un compilador capaz de crear código ejecutable para otra plataforma distinta a aquella en la que el compilador se ejecuta.
Esta herramienta es útil cuando quiere compilarse código para una plataforma a la que no se tiene acceso, o cuando es incómodo o imposible compilar en dicha plataforma
CrossCompilar

## Slide 27
Se hace compilación
Cruzada
Intel x86
ATmega328
Cable Serie
Se programa por cable Serie
Como se conecta un Arduino para programarla

## Slide 28: Estructura de un programa Arduino
Son dos funciones principales que debe tener todo programa en Arduino:
setup()
{
--------
--------
}
loop()
{
-----
-----
}
Código de configuración inicial, solo se ejecuta una vez.
Esta función se ejecuta luego del setup(), se mantiene ejecutándose hasta que se des- energice o desconecte el Arduino.

## Slide 29
Protoboard

## Slide 30
Serial.print en Arduino
Intel x86
ATmega328p
Cable Serie
1
2
3
4

## Slide 31: Tipo de señales de Entradas y salidas en un SE
Son las señales que usan los
sensores y actuadores para
comunicarse con el SE

## Slide 32: Señal Digital

## Slide 33: Tipos de E/S Digital
Indica solo 2 condiciones distintas.
0 o 1
La señales digitales nos brinda mucha información

## Slide 34: Funciones importantes
digitalRead(pin);
Lee un pin digital (1 o 0)
digitalWrite(pin,estado);
Escribe un pin digital con 1 o 0

## Slide 35: Encender Led con Pulsador
Pulsador
Led

## Slide 37: Analógica

## Slide 38: Tipos de Entrada Analógica
Es aquella en la que los valores de la tensión o voltaje varían constantemente y pueden tomar cualquier valor.
0V
5V
0 a 1024

## Slide 39: Funciones importantes
AnalogRead(pin);
Lee un pin Analógico
Retorna un valor analógico de 0 a 1023

## Slide 40: Leer un Potenciómetro
Potenciómetro

## Slide 42: Señal PWM

## Slide 43: Tipos de Salida PWM
-Arduino NO tiene salidas Analógicas
-Con PWM se hacer que un salida digital
tenga un comportamiento parecido a
una salida analógica

## Slide 44: Funciones importantes
AnalogWrite(pin, valorPWM)
Genera un pulso PWM en un pin determinado
Valor analógico es de 0 a 255
0= Genera no genera una salida de 0 voltios (LOW)
255 =Genera genera una salida de 5 voltios(HIGHT)
Entre 0 y 255= Genera una salida de 5 voltios durante un tiempo determinado(HIGHT). Mientras mas chica sea menor será el ancho de pulso

## Slide 45: Encender un led variando su intensidad
Led

## Slide 47
PWM

## Slide 48: ¿Como se usa?

## Slide 49
Sensores Digitales
Esto es considerado solo un sensor
Tipos de sensores en Thinkercad

## Slide 50
Tipos de sensores en Thinkercad
Sensores Analógicos

## Slide 51
Tipos de Actuadores en Thinkercad
Actuadores digitales

## Slide 52
Tipos de Actuadores en Thinkercad
Actuadores que pueden usar PWM
Para ser considerados actuadores con PWM deben ser usados con la función AnalogWrite

## Slide 53
Preguntas