## Slide 1: Agenda del día de hoy
Introducción a Sistemas embebidos Parte2
Conceptos básicos de Electrónica
Teoría de Sensores y actuadores en Arduino
Formalizar los Grupos, ideas de TPs y consultas

## Slide 2
Introducción a los Sistemas embebidos
2 ° Parte

## Slide 3
Formas de Depuración en un S.E
Depuración Indirecta
GDB
JTAG

## Slide 4
Intel x86
ATmega328p
Cable Serie
Programa
Texto
Texto
Texto
Texto
Depuración Indirecta
Es hacer un printf en un sistema embebido
Es la forma en que se debuggea Arduino UNO

## Slide 5
GDB
– Es una herramienta que se implementa con el compilador.
– Permite el control de la ejecución del programa.
– En una PC se corre el cliente para poder controlar remotamente la ejecución.
– Permite ejecutar paso a paso el programa embebido
Computadora
Sistema Embebido
Depuración usando GDB
Cliente
GDB
S.O Windows
Servidor
GDB Server
S.O Linux
app
Cable de Red
Cable
Serial

## Slide 6
JTAG
- Conexión serie que accede a la electrónica implementada dentro del procesador para controlar su funcionamiento.
– Puede afectar el reloj del micro y se accede al HW, por dirección de memoria.
– Definida en IEEE 1149.1
– Acceso especifico a las patas del integrado.
Puerto
JTAG
Depuración usando JTAG.

## Slide 7
Prototipo vs Producto Final
Arduino, Raspberry Pi, ESP32 son placas de desarrollo que se usan principalmente para hacer prototipos
Una vez que el prototipo funciona y es estable, el circuito debe ser implementado en un producto Final
Esto es lo ideal

## Slide 8
Prototipo vs Producto Final
Prototipo
Producto Final

## Slide 9
Producto Final.
– Hecho para ESA aplicación.
– Es mucho menos propenso a fallas de conexión
– Tiene funcionalidades mínimas de propósito especifico
– Tiene la forma final.
– Natural para el usuario.
– Costo acorde al mercado.
Prototipo vs Producto Final
Prototipo permite:
– Facilidad de desarrollo (ampliable)
– Se pueden probar muchas funcionalidades
– Es susceptible a fallas de Conexión en los componentes y de otro tipo
– Implementación de modelo funcional
– Se debe implementar todo lo que necesitamos, aunque hay bibliotecas que seguramente no vamos a poder aplicar en el producto final.

## Slide 10
Prototipo vs Producto Final
Muchas veces lo ideal no se hace y para ahorrar costos, en el producto final se usan placas Arduino o Raspberry Pi

## Slide 11
Preguntas