## Slide 1: IMPORTANTE

## Slide 2
¿Que entra en el parcial?
Es solo teórico
Tiempo Real
Conceptos de Sistemas embebidos
Tipos de Señales
Conceptos de Máquinas de estados
Conceptos de temporizadores
Internet de las Cosas
IMPORTANTE

## Slide 3: Temporizadores e Interrupciones en Arduino
Sistemas Operativos Avanzados
(cod. 3660/1123)

## Slide 4: Agenda
Arduino delay
Arduino temporizador software
Arduino temporizador Hardware
Arduino lectura por interrupciones

## Slide 5: ARDUINO
Arduino en Thinkercad (Ejemplo LED):

## Slide 6: ARDUINO
Uso delay:
  Ventajas: Sencillo manejo del tiempo.
  Desventaja: Bloquea el SE (asincrónico).
No delay:
  Temporizador por Software.
  Temporizador Hardware

## Slide 7: Agenda
Arduino delay
Arduino temporizador software
Arduino temporizador Hardware
Arduino lectura por interrupciones

## Slide 8: Temporizador por software
Ejemplo:
 | #define TIEMPO_MAX_MILIS 500 unsigned long tiempo_actual, tiempo_anterior;
 | void setup() { // Toma la primera medición del tiempo. tiempo_actual = millis(); ... }
 | void loop() { ... // Toma el tiempo actual. tiempo_actual = millis(); // Verifica cuanto transcurrido de tiempo. if( (tiempo_actual-tiempo_anterior) > TIEMPO_MAX_MILIS ) { // Actualizo el tiempo anterior. tiempo_anterior = tiempo_actual; // Realizo la acción... ... } }

## Slide 9: Temporizador por software
Ejemplo:
void loop()
{
// Toma el tiempo actual.
tiempo_actual=millis();
// Verifica cuanto transcurrido de tiempo
if( (tiempo_actual-tiempo_anterior) >= TIEMPO_MAX_MILIS )
{
// Actualizo el tiempo anterior.
tiempo_anterior = tiempo_actual;
// Realizo la acción...
led_estado = !led_estado;
digitalWrite( PIN_LED, led_estado);
// Solo a modo informativo.
// Serial.println(millis());
}
// Solo a modo informativo muestro el estado del LED.
Serial.print("LED: "); Serial.print(led_estado); Serial.print( " " );
// Solo a modo informativo muestro el valor del POTENCIOMETRO.
Serial.print("POT: "); Serial.println( analogRead( PIN_POT ) );
}
Ejecuta cada 0.5s
Ejecuta cada 63ns

## Slide 10: Temporizador por software
  Ventaja: El programa no se bloquea.
  Desventaja: Uso de polling, “no es preciso”.
  Desventaja: El valor de retorno es un unsigned long (se resetea cada 50 días).

## Slide 11: Agenda
Arduino delay
Arduino temporizador software
Arduino temporizador Hardware
Arduino lectura por interrupciones

## Slide 12: Temporizador por Hardware
Técnicas digitales.
Registros Temporizadores.
Interrupciones.

## Slide 13: Temporizador por Hardware
Técnicas digitales – Frecuencia de clock Arduino.
Flanco Ascendente
Flanco Descendente
Ciclo de la señal del reloj 16MHz
Periodo de
la señal
Frecuencia=1/periodo

## Slide 14: Temporizador por Hardware
Registros Temporizador: ejemplo de 2 bits.

## Slide 15: Temporizador por Hardware
Registros Temporizadores
Arduino ONE posee 3 temporizadores:
- TIMER0 (8-bits) : del 0 (0b00000000 binario) al 255 o (0b11111111 binario)
- TIMER1 (16-bits).
- TIMER2 (8-bits).
Arduino MEGA (microcontrolador Atmega 2560) posee 6 temporizadores:
- TIMER0 (8-bits).
- TIMER1 (16-bits).
- TIMER2 (8-bits).
- TIMER3 (16-bits).
- TIMER4 (16-bits).
- TIMER5 (16-bits).

## Slide 16: Temporizador por Hardware
Factor de escala.
Ejemplo factor de escala de 1 bit ( x4 ):

## Slide 17: Temporizador por Hardware
Interrupciones en Arduino.
Proyecto Arduino
Int 0
Inicializa Sistema
Función 0
Función 1
Función n
Int 1
Int n
Reset

## Slide 18: Temporizador por Hardware
Temporizador hardware en Arduino.
Registro Temporizador 1 (TCNT1) lleva el contador de pulsos de reloj

## Slide 19: Temporizador por Hardware
Temporizador hardware en Arduino.
Registro mascara de interrupciones (TIMSK1)

## Slide 20: Temporizador por Hardware
Temporizador hardware en Arduino.
Registro mascara de interrupciones (TIMSK1)

## Slide 21: Temporizador por Hardware
Temporizador hardware en Arduino.
Registro control del contador de temporizador 1 A (TCCR1A)

## Slide 22: Temporizador por Hardware
Temporizador hardware en Arduino.
Registro control del contador temporizador 1 B (TCCR1B)
Factor de escala

## Slide 23: Temporizador por Hardware
Temporizador hardware en Arduino.
Factor de escala:
Bit 2 (CS12) | Bit 1 (CS11) | Bit 0 (CS10) | Descripción
0 | 0 | 0 | Temporizador detenido
0 | 0 | 1 | x 1
0 | 1 | 0 | x 8
0 | 1 | 1 | x 64
1 | 0 | 0 | x 256
1 | 0 | 1 | x 1024
1 | 1 | 0 | Usa el flanco descendente
1 | 1 | 1 | Usa el flanco ascendente

## Slide 24: Temporizador por Hardware
Temporizador hardware en Arduino.
Registro de comparación A (OCR1A) / B (OCR1B)
Nmax = ( 16Mhz * Ts / factor_escala ) - 1

## Slide 25: Temporizador por Hardware
Temporizador por hardware (ejemplo )

## Slide 26: Temporizador por Hardware
Ejemplo:
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
{
led_estado = !led_estado;
digitalWrite( PIN_LED, led_estado);
// Serial.println( led_estado );
}
void loop()
{
// Programa principal...
// Solo a modo informativo muestro el estado del LED.
Serial.print("LED: "); Serial.print(led_estado); Serial.print( " " );
// Solo a modo informativo muestro el valor del POTENCIOMETRO.
Serial.print("POT: "); Serial.println( analogRead( PIN_POT ) );
}
Se dispara cada 0.5s
Ejecuta cada 63ns

## Slide 27: Temporizador por Hardware
  Ventaja: El programa no se bloquea, no hace polling y funciona siempre.
  Desventaja: Es compleja su programación, el procesamiento en la interrupción debe ser mínima.
  Desventaja: El temporizador mayor es de 16bit = 65.526  4.124 seg.

## Slide 28: Agenda
Arduino delay
Arduino temporizador software
Arduino temporizador Hardware
Arduino lectura por interrupciones

## Slide 29: Interrupciones externas
Cantidad de interrupciones externas
Arduino ONE posee 2 pines:
- Pin digital 2 (INT 0).
- Pin digital 3 (INT 1).
Arduino MEGA (microcontrolador Atmega 2560) posee 6 pines:
- Pin digital 21 (INT 0)
- Pin digital 20 (INT 1)
- Pin digital 19 (INT 2)
- Pin digital 18 (INT 3)
- Pin digital 2 (INT 4)
- Pin digital 3 (INT 5)

## Slide 30: Interrupciones externas
Técnicas digitales:
LOW: Se invoca al manejador de la interrupción cuando el pin asociado está en estado bajo.
CHANGE: Se invoca al manejador de la interrupción cuando el pin cambie de valor. Ya sea cuando pase de nivel alto a bajo, o de nivel bajo a alto.
RISING: Se invoca al manejador de la interrupción cuando el pin cambia del nivel de bajo a alto.
FALLING: Se invoca al manejador de la interrupción cuando el pin cambia del nivel de alto a bajo.

## Slide 31: Interrupciones externas
Ejemplo :
 | #define MODO2 CHANGE // LOW ,CHANGE, RISING, FALLING. #define MODO3 CHANGE // LOW ,CHANGE, RISING, FALLING.
 | void setup() { // Toma la primera medición del tiempo. attachInterrupt( digitalPinToInterrupt(2), handle_pin2, MODO2 ); attachInterrupt( digitalPinToInterrupt(3), handle_pin3, MODO3 ); ... }
 | void loop() { ... // Lógica principal. }
 | void handle_pin2( void ) { ... // Lógica del manejador Pin 2. }
 | void handle_pin3( void ) { ... // Lógica del manejador Pin 3. }

## Slide 32: Interrupciones externas
  Ventaja: Quita al procesador el constante poolling sobre sensores.
  Ventaja: Brinda funcionalidades extras a la lectura de una señal digital.
  Desventaja: El procesamiento en la interrupción debe ser mínima.

## Slide 33: Pregunta fundamental
Si la materia se llama Sistemas Operativos Avanzados….
Porque se le dedica tanto tiempo a Arduino que NO tiene Sistema Operativo

## Slide 34: Pregunta fundamental
-Lectura de sensores: Spooling/Interrupciones.
-Drivers: Implementados por el desarrollador. -Modelo programación: Desarrollo maquina de estados -> Programación orientada a Eventos (Android).
-Temporizador: Round Robin.