## Slide 1: Sistemas Operativos Avanzados (cod. 3660/1123)
Trabajo práctico Nro. 1

## Slide 2: Objetivo del TP1
El objetivo de este trabajo práctico es ofrecer la oportunidad de aprender conceptos teóricos y su aplicación práctica sobre sistemas embebidos aplicados a:

## Slide 3
Arduino UNO
Rápida
Tinkercad
Resumen del TP1

## Slide 4: Contenido mínimo
Construcción circuito electrónico
Codificación del Sistema Embebido
Entrega de informe

## Slide 5: Construcción circuito electrónico
- Debe estar construido con el simulador “circuits” de Tinkercad.
- Se debe implementar el sistema embebido usando la placa de desarrollo Arduino Uno del simulador.
- Las conexiones de los cables estén orientadas en forma horizontal o vertical. Tal como está explicado en el apunte “Electrónica y Arduino en Thinkercad”.

## Slide 6: Construcción circuito electrónico
- Los colores de los cables del circuito sigan es estándar de color (rojo: positivo, negro: masa). Por otra parte, los demás cables deben ser de distinto color, por cada sensor y actuador utilizado.
- Se utilice la “Placa de pruebas” (protoboard) en forma correcta.
- Debe usa una fuente regulable externa para alimentar el circuito.

## Slide 7: Contenido mínimo
Construcción circuito electrónico
Codificación del Sistema Embebido
Entrega de informe

## Slide 8: Codificación del Sistema Embebido
- La simulación debe funcionar sin errores.
- El sistema embebido debe tener un mínimo de lógica de procesamiento. Esto se logra haciendo que los sensores interactúen con los actuadores. No es válido desarrollar un simple “interruptor”.
- No usar funciones bloqueantes como delay. Tips: Usar el concepto de temporizadores explicados en el apunte “Electrónica y Arduino en Tinkercad”.

## Slide 9: Codificación del Sistema Embebido
- Debe estar implementado el patrón de diseño máquina de estados.
- No usar números mágicos.
- Las líneas de código deben estar documentadas lógicamente.
- Debe entregarse una versión final. No debe existir código comentado o redundante.

## Slide 10: Contenido mínimo
Construcción circuito electrónico
Codificación del Sistema Embebido
Entrega de informe

## Slide 11: Entrega de informe
La entrega se realiza por plataforma MiEL en forma grupal.
El informe debe entregarse en formato “.pdf”, con nombre TP1_DiaCursada_NumerodelGrupo.pdf.
Desarrollar el informe en formato paper.
  Encabezado.
  Introducción.
  Desarrollo.
  Bibliografía.

## Slide 12: Entrega de informe
Desarrollo
  Diagrama de máquina de estados
  Foto del diagrama del circuito de Tinkercad
  Descripción del funcionamiento físico-electrónico de cada sensor y actuador utilizado
  Fotos de los componentes físicos comprados y las conexiones físicas implementadas.
  Manual del usuario del sistema embebidos

## Slide 13: Entrega de informe

## Slide 14: Fecha de Entrega TP1
Ítems a cumplir en Fecha de Entrega TP1:
  - Curso lunes: 1 de Mayo de 2023
  - Curso Martes: 2 de Mayo de 2023

## Slide 15: Requerimientos del TP
Funcionalidad
Requerimientos
Internet de las Cosas (IoT)
Tipo de circuito
Simulado y Conexiones Físicas
Cantidad de Sensores (min)
1 analógico
1 digital
Cantidad de Actuadores (min)
2 (por lo menos 1 con PWM)

## Slide 16: Requerimientos del TP
Conexión a Sistema Externo
Requerimientos
2 comandos (Envía y Recibe datos)
Máquina de estados
3 estados como mínimo
Máquina de estados
Log terminal
(opcional)
Documentación del código
Descripción a nivel de funciones

## Slide 17: Requerimientos del TP
Manual de usuario
Requerimientos
Detallado lo suficiente para poder utilizar y cubrir la funcionalidad de todos los sensores y actuadores

## Slide 18: Evaluación de TPs

## Slide 19: Hasta acá es el Primer TP

## Slide 20: Fecha de Entrega TP Integrador
Ítems a cumplir a partir de Fecha de Entrega Integradora:
  Curso lunes: 26 de Junio de 2022
  Curso Miércoles: 27 de Junio de 2022

## Slide 21: Requerimientos TP Integrador
Funcionalidad
Requerimientos
Internet de las Cosas (IoT)
Tipo de circuito
Físico
Conexión a Sistema Externo
Bluetooth / WiFi, con la aplicación Android (TP2)
Presentación
Maqueta
Integración

## Slide 22: Para la clase que viene
Pensar idea del tema del TP, juntos a sensores y actuadores que van a usar
Si hay algún alumno sin grupo, nosotros lo incluimos en uno
La clase que viene vamos a ir grupo por grupo viendo que tema del TP elegieron
Si hay algún grupo que no definió una idea del TP, nosotros le asignamos una temática

## Slide 23: Fin de la presentación
Es solo un TP